Arrêt Technique 2006

Ordre du jour pour le 23 mai

Appareil du procédé sous pression et avec de l’HMD.

- Quel choix technique pour le démontage des réacteurs de BHC ?

- Quel choix technique pour le remontage des réacteurs de BHC ? (ni les tiges filetées, ni les écrous, ni les bagues ne seront changés lors de cet arrêt, il nous semble opportun de prévoir un plan de serrage comme en 2004)

- Objectif de la CFDT, zéro-fuite sur les réacteurs comme dans l’intervalle 2004 à ce jour.

- Politique pour le remontage de tous les appareils annexes comme : Sas de catalyseurs, matériel de mesure (capteurs). (Aujourd’hui les instrumentistes remontent ces matériels, or ils ne sont pas habilités aux serrages sur du matériel utilisé en haute pression !)

- Option choisie pour la technologie des vannes de régulations 1008 et 2008 ? Nous ne savons toujours pas pourquoi il y a eu une fuite sur les brides amont et aval de cette vanne ! Aujourd’hui encore, nous avons des fuites importantes sur ces brides ! A CHALAMPE, la technologie utilisée n’est pas la même ! Pourquoi ?

Appareil uniquement avec de l’hydrogène sous pression.

- Les sur presseurs vont-ils être démontés ?

- Un nettoyage dégraissant de toute la zone est-il prévu ? Pour éviter les chutes des personnels mécaniciens

- Quels sont les équipements collectifs prévus contre les chutes des personnels dans cette zone ?

- Démontage et entretien de toutes les vannes de l’atelier ! Qui ? Comment ?

- Quelles sont les informations que vous pouvez nous fournir, suite à l’incident de l’hydrogène dans l’azote ? D’après nos informations, RHODIA aurait payé des prestations d’entretien sur certaines vannes, non réalisées ! L’incident découlerait directement de ce dysfonctionnement ?